# Příloha č. 1 – technické specifikace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | OI Brno – výměna plynového kotle |
| --- | --- |

# Identifikační údaje zadavatele

| Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: | Česká inspekce životního prostředí |
| --- | --- |
| Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): | Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9 |
| IČO: | 41693205 |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: | Ing. Erik Geuss Ph.D., ředitel České inspekce životního prostředí |

PARAMETRY

Popis zakázky

Požadujeme dodání 1kusu kondenzačního kotle včetně spalinové cesty a příslušenství pro náš oblastní inspektorát v Brně

| Technická specifikace kotle Energetická třída (pro ohřev TV) A Energetická třída (pro vytápění) A Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 50/30°C 5,7 - 26,5 kW Rozsah jmenovitého tepelného výkonu P při 80/60°C 5,2 - 25,0 kW Největší tepelný výkon při ohřevu TV 30 kW Největší tepelný příkon při ohřevu TV 30,6 kW Největší tepelný příkon při topení 25,5 kW Nejmenší tepelný příkon 5,5 kW Maximální výstupní teplota 85 °C Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75°C) 30 - 80 °C Přípustný přetlak topné vody 3 bar Expanzní nádoba 10 l Množství cirkulující vody 1 075 l/h (vztaženo na ΔT = 20 K) Množství kondenzátu cca (hodnota pH 3,5–4,0) v topném režimu 50/30°C 2,6 l/h Zbytková dopravní výška čerpadla 0,025 (0,25) MPa (bar) Nejmenší množství TV 2 l/min Množství TV (při ΔT = 30 K) 14,4 l/min Přípustný přetlak studené vody 10 bar Min. připojovací tlak studené vody 0,035 (0,35) MPa (bar) Rozsah teploty teplé vody 35 - 65 °C Kategorie zařízení II2H3P Přípojka přívodu vzduchu / odvodu spalin 60/100 mm Připojovací tlak - Zemní plyn G20 2 kPa Připojovací tlak - Propan G31 | 3 kPa Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev teplé vody), G20 3,2 m3/h Spotřeba při 15 °C a 1 013 mbar (příp. vztaženo na ohřev teplé vody), G31 2,4 kg/h Hmotnostní průtok spalin min. (G20) 2,47 g/s Hmotnostní průtok spalin min. (G31) 2,9 g/s Hmotnostní průtok spalin max. 13,9 g/s Teplota spalin min. 40 °C Teplota spalin max. 80 °C Účinnost 30 % 108 % Třída NOx 5 Elektrické připojení 230/50 V/Hz Elektrický příkon min. 35 W Elektrický příkon max. 80 W Elektrický příkon pohotovostní režim < 2 W Stupeň krytí IP X4 D Hmotnost cca 38 kg |
| --- | --- |

| JINÉ POŽADAVKY |
| --- |
|  | Kondenzační kotel se vším příslušenstvím musí být zcela nové a funkční Kompletní dokumentace v českém jazyce v tištěné i digitální podobě jako součást dodávky Dodání ES prohlášení o shodě s označením CE Délka záruční doby minimálně 24 měsíců Autorizovaný servis v ČR Servisní technik zaškolený výrobcem (doložení certifikátu v nabídce) Dostupnost pozáručního servisu a náhradních dílů Veškeré deklarované parametry musí být doloženy na základě originální specifikace nabídnutého produktu nebo prohlášení výrobce. |

Nesplnění technických podmínek a jiných požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 1, je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10% od výše uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a jeho funkce. Technické parametry, označené jako minimální (případně maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.