Příloha č. 1 k Výzvě a zadávacím podmínkám – Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Laboratorní vybavení musí minimálně splňovat níže uvedené požadavky:

1) Sušárna laboratorní

Účel: sušení vzorků pro další měření pomocí ED-XRF

Parametry:

-	nastavení teploty od 10 °C nad okolní teplotu až do +200 °C

-	nerezová vnitřní komora a vyjímatelné police (police součástí dodávky)

-	nucená cirkulace vzduchu

-	časovač

-	vnitřní objem min. 50 l

2) Mlýnek laboratorní univerzální

Účel: mletí a homogenizace vzorků pro další měření

Parametry:

-	napájení 230 V/50 Hz

-	nůž na tvrdé materiály (do 9 Mohs)

-	nůž na středně tvrdé materiály (do 5 Mohs)

3) Binokulární mikroskop/lupa

Účel: analýza vzorků obsahujících azbest, příprava vláken k screeningovému měření, fotodokumentace vzorků obsahujících vlákna, drobné částice

Parametry:

- preferováno zvětšení 20 x a 40 x nebo měnitelné v rozsahu minimálně 10 x – 40 x

- osvětlení vzorku (led)

- integrovaná kamera nebo fotoaparát pro focení vzorku + software pro ovládání

- mobilní provedení

4) Digitální laboratorní váhy

Účel: vážení vzorků, laboratorních chemikálií

Parametry:

-	přesnost 0,001 g

-	rozsah vážení - max. 250 g